## ANVÄNDAR

## HANDBOK

## 9 V BATTERIDRIVEN TRÅDLÖS OPTISK BRANDVARNARE

MODELL:MTS-166RF (868MHz)

Design in comply to

EN14604:2009, R&TTE

Huvudfunktioner:

- Fotoelektrisk givare för pyrande glödbränder

- Trådlös sammankoppling med radiolänk

- DIP-omkopplare för inställning

- Pausfunktion

- Ström- och larmtestknapp

- Varning för urladdat batteri

- Kraftig 85 dB-larmsignal

- Levereras med pluggar och skruvar

Detta instruktionshäfte innehåller viktig information om korrekt installation och användning av brandvarnaren. Läs häftet noggrant innan du försöker installera brandvarnaren och behåll det för framtida bruk.

# SPECIFIKATION

Strömkälla: 9 V DC Alkaliskt batteri (DURACELL MN1604,

ENERGIZER 522, GOLD PEAK GP1604A

rekommenderas)

Eller 9 V LITIUMBATTERI (ULTRALIFE

U9VL-J, GOLD PEAK CR-V9, EVE CR9V/P)

Sändar- och mottagarfrekvens: 868 MHz

Digital moduleringsmetod: GFSK

Sändnings- och mottagningsavstånd: Minst 100 m

Dataöverföringshastighet: 50 kbps

Max. trådlös sammankoppling: 20 enheter

Strömförbrukning, vila: < 20 uA

Strömförbrukning, larm: < 50 mA

Kodningsval: 16 kombinationer

Brandvarnarmodeller som kan anslutas: MTS-166SRF / MTS-163SRF

Drifttemperatur: 	0 °C - 40 °C

Luftfuktighet: Mellan 10 - 90 % RH

Batteriets livslängd: Minst ett år

Godkännanden: Design i överensstämmelse med DIN EN 14604:2009, R & TTE godkänd.

BRANDVARNARENS PLACERING

Den här brandvarnaren är en fotoelektrisk brandvarnare med inbyggd trådlös sammankoppling. Den kan kommunicera med andra brandvarnare.

Om bostaden bara har en våning ska för minimiskydd en brandvarnare monteras i hallen mellan upphållsrummen (inkl. kök) och sovrummen. Placera den så nära uppehållsrummen som möjligt och se till att larmet hörs även i sovrummen. Se figur 1 för exempel.

Om bostaden har flera våningar bör för minimiskydd en brandvarnare monteras vid trappans nedre ände och en brandvarnare på varje ytterligare våning. Här ingår källare men inte kryputrymmen eller oinredd vind. Se figur 2 för exempel.

OBS: För maximalt skydd bör en brandvarnare placeras i varje rum (förutom kök, badrum och garage).

MONTERA INGEN BRANDVARNARE I KÖKET ELLER BADRUMMET, eftersom matos eller ånga kan utlösa larmet.

MONTERA INGEN BRANDVARNARE I GARAGET, eftersom avgaserna troligen utlöser larmet.

MONTERING AV BRANDVARNAREN

Takmontering

Eftersom varm rök stiger och sprider sig, bör brandvarnaren monteras i mitten av taket. Undvik områden där det inte finns någon luftcirkulation, t.ex. rummens hörn eller där föremål hindrar luftflödet. Placera enheten minst 300 mm från belysningsarmaturer eller andra föremål som kan hindra att rök eller värme når fram till brandvarnaren. Håll minst 300 mm avstånd från väggarna. Se figur 3i.

I sluttande tak

I sluttande tak eller ryggåstak ska brandvarnaren monteras med 900 mm lodrätt avstånd från den högsta punkten, eftersom stillastående luft högst upp under taket kan hindra att röken når fram till enheten. Se figur 3ii.

Områden som bör undvikas är till exempel:

- Platser där temperaturen kan falla under 0 oC eller stiga över 40 oC

- Fuktiga områden, till exempel badrum, kök eller duschrum, där den relativa fuktigheten kan överstiga 90 %.

- Nära dekorationer, dörrar, armaturer, fönsterlister m.m. som kan hindra rök eller värme att nå fram till brandvarnaren.

- Rökiga miljöer, till exempel garage. Avgaser kan utlösa falsklarm.

- Nära eller rakt ovanför varma föremål, till exempel element eller luftutsläpp, som kan påverka luftströmmarnas riktning.

- I dammiga eller smutsiga miljöer, till exempel verkstäder.

- Placera enheten minst 1,5 m från lysrörsarmaturer, eftersom elektriska störningar och/eller blinkningar kan påverka enheten.

- Placera den inte där det finns mycket insekter. Insekter och föroreningar på brandvarnarens givare kan försämra dess reaktionstid.

INSTALLERA BRANDVARNAREN

Brandvarnaren drivs av ett batteri och kräver ingen annan ledningsdragning.

- När du bestämt dig för var den ska monteras ser du till att det inte finns några elkablar eller rörledningar i närheten av monteringsytan.

- Använd fästet och markera de två fästhålens placering.

- Borra hål vid markeringarna.

- Sätt in pluggar i de borrade hålen.

- Skruva fast fästet på monteringsytan. Sätt in de medföljande skruvarna i hålen och dra fast fästet ordentligt. DRA INTE ÅT FÖR HÅRT.

- På varje enhet finns en DIP-omkopplare med fyra lägen (se bild) för inställning av sändnings- och mottagningsfrekvens för att undvika störningar från annan radioutrustning. Det finns 16 kombinationer.

VIKTIGT!

DIP-omkopplarens inställning måste vara densamma på alla sammankopplade enheter.

- Sätt in batteriet i facket upptill på brandvarnaren. Du kommer åt det genom att ta isär enheten, tryck bara in klämmorna på enhetens båda sidor samtidigt.

OBS: För användarens säkerhet kan brandvarnaren inte monteras utan batteri.

- Sätt fast brandvarnaren ordentligt.

- Prova med hjälp av testknappen att brandvarnarna fungerar när de är sammankopplade och installerade.

VIKTIGT!

Sätt in det medföljande 9 V-batteriet för att aktivera brandvarnaren.

Knappen på basenheten används endast för att ansluta brandvarnaren till en panel ( DC-108, tillbehör)

ANVÄNDA BRANDVARNAREN

När brandvarnaren har installerats blinkar en liten indikeringslampa (lysdiod), som sitter bredvid testknappen, ungefär en gång per minut vid normal funktion.

Om rök detekteras kommer enheten att avge en hög, pulserande larmsignal så länge som det finns rök i luften.

I normala fall befinner sig brandvarnaren i viloläge. Den aktiverar mottagningsfunktionen en kort stund ungefär var 16:e sekund. Om du vill aktivera sändningsläget är det enklaste sättet att trycka på testknappen på brandvarnaren. Den sänder kontinuerligt så länge som knappen är intryckt.

För att prova två enheters sändnings- och mottagningsfunktion/parametrar är det viktigt att de är inställda på samma kod. DIP-omkopplaren för inställning av koden sitter på enhetens undersida. När en brandvarnare är i mottagningsläge reagerar den på en utlösningssignal från den sändande enheten inom 16 sekunder. När den mottagande enheten får signalen aktiverar den sin larmsignal, som ljuder tills utlösningssignalen upphör.

PROVA BRANDVARNAREN

Vi rekommenderar att du provar brandvarnaren en gång i veckan för att förvissa dig om att detektorn fungerar korrekt.

Håll testknappen intryckt i ungefär tre sekunder. Då ska ett högt, pulserande ljud höras och visa att den fungerar korrekt. Medan larmsignalen ljuder blinkar indikeringslampan snabbt.

Efter installationen och om du kommer hem till bostaden efter till exempel en semester bör du kontrollera alla brandvarnare.

VANLIGA ORSAKER TILL OCH SÄTT ATT UNDVIKA FALSKLARM

Brandvarnaren kan utlösas av ånga, imma, normal rök eller ångor. Små insekter som kommer in i larmkammaren kan orsaka kortvariga larm. Håll den borta från dessa felkällor för att undvika falsklarm (se "Områden som bör undvikas" i avsnittet "Montering av brandvarnaren").

Pausfunktion

Brandvarnaren har en inbyggd pausfunktion som aktiveras med testknappen. Om matlagning eller andra ofarliga källor orsakar oönskade larm, kan brandvarnaren tillfälligt tystas genom att hålla testknappen intryckt i ungefär tre sekunder. Brandvarnaren övergår då till viloläge under 10 minuter. Den röda lysdioden blinkar var tionde sekund för att visa att känsligheten är nedsatt. Efter avstängningsperioden återgår brandvarnaren till normal känslighet.

OBS: Om rökens täthet ökar under denna period (d.v.s. från en brand) övergår enheten till larmläge.

VARNING FÖR URLADDAT BATTERI

Om ett kort "pip" hörs från brandvarnaren en gång per minut börjar batteriet ta slut och bör omedelbart bytas ut. Denna varning för låg spänning avges i minst 30 dagar.

Om detta inträffar kommer övriga sammankopplade enheter i systemet, som inte har dåliga batterier, att pipa några sekunder en gång per timme, så länge som brandvarnaren med dåligt batteri piper.

Om den röda indikeringslampan inte blinkar en gång per minut ska batteriet bytas ut.

BYTA BATTERI

- Brandvarnaren behöver 1 st 9 V-batteri (alkaliskt eller litium). Normalt räcker ett alkaliskt batteri minst 12 månader, litiumbatterier ännu längre.

- Byt batteri så snart som brandvarnaren börja pipa (varningen för dåligt batteri).

- Ta bort batteriet genom att försiktig dra bort det från anslutningsplattan.

- Sätt in ett nytt 9 V-batteri i batterifacket. OBSERVERA ANSLUTNINGARNAS POLARITET. Se till att batteriet är ordentligt anslutet.

- Sätt fast brandvarnaren i sitt fäste igen.

- Prova med hjälp av testknappen att brandvarnaren fungerar sedan batteriet har bytts.

VARNING: Explosionsrisk om batteriet ersätts med fel typ. Byt endast till samma eller motsvarande typ. Användning av andra batterier än de som rekommenderas på brandvarnarens baksida kan skada brandvarnaren.

"STOPP" SOM SÄKERSTÄLLER KORREKT BATTERIMONTERING

Enheten fungerar inte utan batteri. När batteriet tas ut från brandvarnaren, blockerar säkerhetsplattan ("stoppen") fästhålet, vilket gör att brandvarnaren inte kan monteras på basenheten.

ÅTGÄRDER VID FALSKLARM

- Om falsklarm inträffar, håll bara testknappen intryckt så stängs larmsignalen av i tio minuter.

- Kontrollera noggrant att det inte finns någon liten pyrande brand någonstans i huset.

- Kontrollera om det finns någon annan källa till rök eller ångor. Se till att familjen är i säkerhet innan du börjar undersökningen.

- Om falsklarm ofta förekommer kan du behöva flytta enheten. Om enheten av någon anledning fortsätter ge falsklarm kan den tystas genom att ta bort batteriet. Om rengöring av brandvarnaren inte avhjälper problemet kan den återlämnas till inköpsstället.

VID BRAND

- Lämna byggnaden så snabbt som möjligt. Kontrollera rummets dörrar beträffande värme eller rök. Öppna inte en dörr som är varm. Använd en annan väg ut. Kryp längs golvet och andas om möjligt genom en våt trasa eller håll andan. Stanna inte för att hämta någonting.

- Träffas på en förutbestämd plats utanför byggnaden och kontrollera att alla är där.

- Ring brandkåren omedelbart när du är utanför huset. Brandkåren bör larmas oavsett hur stor branden är och oavsett om det finns automatisk överföring av larm till en bemannad larmcentral.

- Gå inte tillbaka in i en brinnande byggnad utan vänta tills brandkåren kommer.

UNDERHÅLLA BRANDVARNAREN

Rengör brandvarnaren regelbundet för att undvika ansamling av damm. Den kan rengöras med dammsugaren och ett borstmunstycke. Rengör försiktigt runt den främre gallerdelen och sidorna. Använd aldrig vatten, rengöringsmedel eller lösningsmedel, eftersom dessa kan skada brandvarnaren.

Om batteriet tar slut, byt ut det mot ett nytt.

Om brandvarnaren inte fungerar korrekt, skicka tillbaka den till tillverkaren på den adress som finns angiven på brandvarnarens baksida.

OBS: APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR DROPPAR ELLER STÄNK.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Installation av en brandvarnare är endast ett steg i din säkerhetsplan. Andra viktiga åtgärder du bör vidta för att ytterligare förbättra säkerheten:

- Montera brandvarnaren korrekt enligt detta instruktionshäfte.

- Prova brandvarnaren varje vecka

- Byt omedelbart ut batteriet när det tar slut

- Rök inte i sängen

- Håll tändstickor och tändare utom räckhåll för barn

- Förvara lättantändliga material på lämpligt sätt och använd dem aldrig i närheten av öppen eld eller gnistor

- Se till att ha nödutrustning såsom brandsläckare och brandstegar, och se till att alla boende vet hur man använder dem.

- Planera utvägar från byggnaden i förväg och se till att alla boende är medvetna om dessa. Påminn regelbundet om detta under året.

- Se till att utvägarna hålls fria från hinder.

VARNING!

OM DU ÄR TVEKSAM TILL ORSAKEN TILL ETT LARM BÖR DU FÖRUTSÄTTA ATT DET FAKTISKT BEROR PÅ EN BRAND, OCH BOSTADEN BÖR OMEDELBART EVAKUERAS.

Denna brandvarnare är INTE kompatibel med brandvarnare som har någon annan frekvens. T.ex. 433,92MHz

DENNA PRODUKT ÄR EN FÖRSEGLAD ENHET OCH KAN INTE REPARERAS. OM ENHETEN MANIPULERAS GÄLLER INTE LÄNGRE GARANTIN. OM DET ÄR FEL PÅ ENHETEN SKA DEN ÅTERLÄMNAS TILL INKÖPSSTÄLLET TILLSAMMANS MED ETT INKÖPSBEVIS.

BRANDVARNARENS GARANTI

Dessa brandvarnare garanteras vid normal användning vara fria från material- och tillverkningsfel under en period om fem år från inköpsdatum (gäller ej batteri).  Företaget är inte skyldigt att reparera eller byta delar som måste repareras på grund av felaktig användning, skador eller ändringar som utförts efter inköpsdatum.  Skicka brandvarnaren tillsammans med inköpsbevis med betald frakt och returfrakt till den lokala återförsäljaren.  Företagets ansvar på grund av försäljningen av denna brandvarnare ska under inga omständigheter överstiga kostnaden för att byta ut brandvarnaren och under inga omständigheter ska företaget vara ansvarigt för följdskador eller förluster orsakade av fel på brandvarnaren.

NEXA TRADING AB TAR INGET ANSVAR FÖR PERSON- ELLER EGENDOMSSKADOR, ELLER SPECIELLA TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG SOM ORSAKAS AV EN BRAND. DEN ENDA ERSÄTTNINGEN INOM DEN MEDFÖLJANDE BEGRÄNSADE GARANTIN ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV DEN DEFEKTA PRODUKTEN ENLIGT NEXA TRADING AB:S BEDÖMNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NEXA TRADING AB ANSVAR INOM NÅGON ANNAN GOTTGÖRELSE ENLIGT LAG ÖVERSTIGA INKÖPSPRISET. BRANDVARNARE ÄR INGEN ERSÄTTNING FÖR EGENDOMS-, INVALIDITETS-, LIV- ELLER ANNAN FÖRSÄKRING AV NÅGOT SLAG. TILLRÄCKLIG FÖRSÄKRINGSTÄCKNING ÄR DITT ANSVAR. RÅDFRÅGA DIN FÖRSÄKRINGSREPRESENTANT.

Detta påverkar inte dina rättigheter som konsument.

Denna brandvarnare är endast avsedd för privata enfamiljsbostäder och inte för flerbostadshus, kommersiella fastigheter eller industrifastigheter.

Kasserade elprodukter ska inte kastas i det vanliga hushållsavfallet. De ska återvinnas där sådana möjligheter finns. Kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren beträffande råd om återvinning. Nya föreskrifter uppmuntrar återvinning av avfall från el- och elektronikutrustning (det europeiska "WEEE-direktivet" som gäller från och med augusti 2005).

Tillverkare:

Garvan Enterprises Ltd.

Rm 16-17, 21/F., Wing Hing Ind. Bldg.,

83-93, Chai Wan Kok Street,

Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

Distributör: Nexa Trading AB, Sweden www.nexa.se

# Text boxes

FIGUR 3i: Montering av brandvarnaren

r

VÄGG

TAK

BÄST I MITTEN AV

RUMMET

Figur 3ii

1 meter

Knappen på basenheten används endast för att ansluta brandvarnaren till en panel ( DC-108, tillbehör)

DIP-OMKOPPLARE

MED 4 LÄGEN

Markerade delar ska vändas 
mot spåren i fästet.